图纸目录

- 基坑护壁设计总说明           4页

- 基坑开挖及护壁平面布置图     1页（01）

- 剖面图、大样图、立面图       2页（02-1～02-2）

- 基坑护壁设计计算书           4页

基坑护壁设计总说明目录：

一、工程概况	2

二、工程地质及水文地质条件	2

三、场地周边环境	3

四、设计依据及类似工程参照取值	3

五、不利点地层模型	3

六、岩土层工程特性指标	3

七、设计计算	3

八、支护体系方案与技术经济分析	3

九、降排水体系	3

十、施工工艺：	4

十一、动态施工和信息化设计	4

十二、材料及技术要求	4

十三、基坑监测	4

十四、土方开挖	4

十五、质量检验及验收	5

十六、其他	5

基坑护壁设计总说明

### 一、工程概况

1、拟建“自贡传染病医院住院医技大楼一期工程建设项目”位于自贡市沿滩区卫里路自贡市第一人民医院板仓医院内南侧。项目总建筑面积13029.65㎡，拟建地下室位于项目主楼东侧，为地下一层，面积为358.29㎡，，下埋深度约4.2-5.7m，需进行基坑开挖。受建设方委托，对自贡传染病医院住院医技大楼一期工程建设项目地下室进行基坑支护设计。

2、目前场地整体平整，地面高程为316.4m。

3、结合目前地下室周边现状高程（考虑地下室底板厚度及排水沟等的厚度），基坑开挖情况详见下表：

各段基本情况     表1

| 段号 | 大致长度 （按地下室边线计算） （m） | 坑顶相对高点高程（m） | 计算高度（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| AB | 9 | 316.4 | 6.7 |
| BCDEFGHA | 85 | 316.4 | 5.2 |
| 注：各段长度因地质条件差异可能略有变化。 |

### 二、工程地质及水文地质条件

勘察报告表明，场地所属区域地质构造稳定，未发现新构造活动形迹，属相对稳定地块。

1、场地岩土层情况

杂填土：紫褐色为主，厚1.0-10.1m，以泥岩及泥质砂岩碎屑、碎块夹杂黏性土为主，局部夹建筑垃圾等杂物，其中碎块起骨架作用，碎块粒径多为约2～10cm，部分大于30cm，碎屑和碎块含量占70～85%，稍密为主，稍湿-饱和，土质不均。分布于整个场地，回填时间约15年，堆填而成，已基本完成自身固结。

粉质黏土:灰褐色～灰色，厚0-6.4m，可塑状为主（局部呈软塑状），主要成分为高岭石等黏土矿物，为非胀缩性土层，底部多含基岩风化颗粒，局部含砂质。无摇振反应，稍有光泽，干强度高，韧性中等。主要分布于南西侧，具透镜体特征，取芯状态有一定变化，均匀性较差。

泥岩：紫红色为主，泥质胶结，主要成分为高岭石等黏土矿物，为非胀缩性岩层，局部夹薄层含砂质的条带、薄层或变相为泥质砂岩，厚层块状构造，极易风化及软化。强风化层节理裂隙发育，厚多在1.0-3.5m之间，岩芯多呈块状-短柱状；中风化节理裂隙稍发育为主，层面裂隙稍发育，岩芯呈短柱状-柱状，属较完整岩体，岩体基本质量等级属于Ⅴ级。

- 水文地质条件

场地地下水依据含水介质的不同，地下水可分为上层滞水、基岩裂隙水两种类型。上层滞水：主要赋存于人工填土中，无统一的水位连续面。主要接受大气降雨补给，通过土中孔隙和基岩裂隙向原地貌低洼处（西侧）排泄。基岩裂隙水：各地段富水性不一，无统一的自由水面。地下水水位埋深不均匀，其富水性和水量主要受降水、地表汇水及基岩裂隙发育与连通程度及隙面充填特征等因素控制，其水量一般不大，常规情况下对基础施工影响较小。勘察表明场地地下水位于开挖底面之下，目前地下水对基坑开挖影响不大。

### 三、场地周边环境

场地周边为空地。

### 四、设计依据及类似工程参照取值

1、《自贡传染病医院住院医技大楼一期工程建设项目》，四川远建建筑工程设计有限公司

2、甲方提供的总平面图等(电子文档)

3、基坑安全等级：二级。

4、基坑坑边荷载取值：坑顶临时荷载取10kPa，道路荷载取30kPa。

坑顶荷载取值    表2

| 段号 | 荷载大小(kPa) | 荷载宽度(m) | 距坑顶距离(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| AB | 10 | 0.3 | 1.5 |
| BCDEFGHA | 10 | 0.3 | 1.5 |

5、基坑护壁使用时间：12个月。

6、设计采用的规范：

（1）《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

（2）《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)

（3）《混凝土结构设计规范》(GBJ50010-2010)（2015年版）

（4）建筑基坑工程监测技术标准(GB50497-2019)

（5）建筑工程深基坑施工管理相关规定及地方条文

### 五、不利点地层模型（以周边现状高程为参照）

各段计算模型     表3

| 岩土名称 | EFAB段计算厚度（m） | BC段计算厚度（m） |
| --- | --- | --- |
| 素填土 | 17.2 | 17.2 |
| 强风化岩石 | 2.6 | 2.6 |
| 中风化岩石 | 5 | 5 |
| 备注 | 参考钻孔zk5及地形地貌 | 参考钻孔zk5及地形地貌 |

### 六、岩土层工程特性指标

岩土的工程特性指标建议值             表4

| 参数值 岩土名称 | 天然 重度 ( (kN/m3) | 地基承载力特征值 Fak (kPa) | 压缩 模量 Es (MPa) | 基床 系数 K (MN/m3) | 黏聚力 C (kPa) | 内摩 擦角 ( (度) | 岩土层与锚固体（M30砂浆）极限黏结强度标准值frbk （kPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杂填土 | 18.8 | / | / | / | 3 | 25 | 28 |
| 粉质黏土 | 19.0 | 100 | 4.1 | / | 14 | 12 | 45 |
| 强风化泥岩 | 24.5 | 220 | 12 | / | 30 | 20 | 120 |
| 中风化泥岩 | 25.0 | 700 | / | 80 | 85 | 24 | 260 |
| 注:个别参数针对场地和地质情况略有调整。 |

### 七、设计计算

根据本工程基坑深度、场地周边荷载情况，按地勘报告选取各地基土的物理力学参数及各地段较不利地质钻孔资料，计算采用"北京理正深基坑支护结构设计{7.0}版（单机版）"进行设计计算。

### 八、支护体系方案与技术经济分析

结合场地岩土层特点，可考虑放坡、土钉、排桩等处理或支护方式，放坡费用较低但需要有充足的放坡空间，土钉费用一般同时仍需要一定放坡空间，排桩对场地空间要求不高但建造费用较高等特点。结合场地特点，场地周边空间受限，采用放坡是相对经济可行的方案。由于该工程需跨雨季施工，在坑底设置排水沟，尽可能及时排除汇集的水流。

### 九、降排水体系

1、为保证坑底基础施工的顺利进行，采用坑顶、坑底明排水措施。

2、为尽可能避免地表水流入基坑，在坑顶应进行封闭处理。

3、坑底排水沟按0.3%分段放坡；集水坑间距20-40m，结合施工情况灵活布置。

### 十、施工工艺：

放坡：施工主要工序为：修整壁面（挂网）--喷射砼--重复以上工作直至设计基坑深度。

(1) 喷射混凝土施工前应复查坑壁位置及坡度是否满足放线测量及设计要求，坑壁应保持平整。

(2) 采用人工现场搅拌，干喷作业。

(3) 喷射混凝土厚度应达到设计要求，喷射施工完成后，对混凝土面板按规范进行养护，养护时间为7天。

(4) 喷射混凝土时，应控制灰尘，避免对附近区域造成不利影响。

(5) 喷射混凝土前，应及时设置泄水孔。

### 十一、动态施工和信息化设计

本项目为跨雨季施工，地下水对基坑的影响难以预测和评估，应结合基坑开挖过程出现的情况调整设计方案。如遇以下情况，应调整方案：

1、若基坑周边地质出现地面开裂、坡顶变形明显、构筑物开裂等异常情况。

2、若发现局部渗水量较大或基坑边壁变形较大。

### 十二、材料及技术要求

1、材料：喷射C20混凝土作为网喷面层，C20喷射砼24小时龄期强度应≥8Mpa，面板的砼保护层最小厚度为25mm。水泥采用P.O 42.5R；防水砼抗渗等级为P6级。

2、放坡挂网采用HPB300级钢筋。

3、在特别松散区域，由于地层的特殊性，应采用复喷工艺，隔次喷射间歇不小于4小时。

4、施工用材，经复检合格后方能进行使用。

### 十三、基坑监测

通过基坑监测可以及时掌握支护结构受力和变形状态，当出现异常时，以便及时采取紧急措施，基坑监测同时也验证基坑工程结构设计和施工的理论及设计参数。

1、平面及高程基准点布置

在现场布设3个平面基准点和3个水准基准点。基准点布设位置根据现场实际情况而定。布设位置应考虑在建筑物变形区以外、不受施工破坏的稳固地方。

2、基坑水平及垂直位移观测点布置

a、基坑水平及垂直位移观测点布设在能全面反映基坑变形特征的地方。观测点直接埋设专门加工的全站仪棱镜支架，以消除水平位移观测时的对中误差。

b、水平位移及垂直位移观测点埋设规格按规范执行，对于基坑开挖前已有的周边地面裂缝、变形等，应增加变形观测点。

3、变形观测周期

开挖深度≤H/3（基坑深度）时，1次/3d；开挖深度在H/3～2H/3之间时，1次/2d；开挖深度在2H/3～H之间时，1次/d。

4、水平位移、垂直位移和倾斜观测的精度、方法和使用仪器按相关规范执行。

5、基坑监测应按建筑基坑工程监测技术标准(GB50497-2019)相关规定执行。当基坑支护结构达到监测报警值时，必需立即进行危险报警，同时采取应急措施。

6、基坑变形及周围沉降观测，应委托第三方有资质的单位进行。

### 十四、土方开挖

1、挖土过程中必须配合支护施工，分级开挖深度、开挖平整度必须满足支护施工要求；

2、土方开挖及运输时，应充分考虑对环境的影响，做到文明施工。

### 十五、质量检验及验收

1、坡体表层喷射混凝土完成后，应均允选取点位，量测喷射厚度，当不满足平均厚度时，应采取复喷措施。坡体表层喷射混凝土每500㎡的现场试块强度试验不少于1组，每组试块不少于3个。

2、施工前，均应对材质进行复检，检验合格后方可使用。

3、基坑验收合格后，方能进行坑底封闭。

### 十六、其他

1、施工时应制定详细的安全、技术及文明施工措施，同时做好现场交底工作。

2、施工前，应查明邻近管线、地下埋藏物等分布情况，以便针对性的提出施工措施。

3、施工时应加强基坑及周围建（构）筑物的变形观测，注意观察坑边地面等变形情况，如遇异常情况，请及时与设计人员协商。

4、应派专人巡查基坑周围地表面的裂纹等变形情况，若开挖前地面已有变形缝等，应对变形情况进行记录。

5、基坑支护施工单位应编制针对性的施工组织方案，并制定并演练应急预案，以确保施工设施及人员安全。

6、护壁开挖时，应注意地下水的情况是否与设计前提相符，若有不同应及时与设计人员联系。严禁水下作业进行人工挖孔。

7、施工前，应复核现场地貌（坑顶高程、周边建筑等）、周边荷载情况（相关数据参见表2，严禁超载）与设计条件是否相符；坑壁开始时应核对岩土层情况（相关数据参见表3）与设计条件是否相符。应根据复核地下室内框及工作面尺寸，确定无误后方能施工。

8、地下室结构封顶后2个月内或地下室顶部建筑物主体结构施工高度达到5层时，需对基坑进行回填处理。若由于工期等原因未能按期回填时，应采取在基坑底部护壁区域堆土措施，复工时，应进行专项鉴定，必要时需进行加固处理。

9、地下室外墙距基坑开挖线为1.0m，若现场实际需要变化，在满足地下室施工要求的前提下，可作相应调整。

10、应对上部地面进行硬化封闭处理，以地表水不进入坑壁后缘土体为原则。

11、基坑施工放线时，应根据总图红线各坐标确定基坑开挖各控制点相应的坐标值，同时满足建筑物内框尺寸。

12、施工顺序上应先施工地下室部分，待地下室侧墙形成且强度足够时，在进行地下室周边的基础施工。

13、坑底排水沟宜按0.3%分段放坡。排水沟沿线应设置集水坑，集水坑具体位置、大小应根据基础位置、施工安排等灵活设置。

14、基坑支护验收合格并交付后方可使用。

15、应加施工中的核对工作，若施工中发现地层有不利变化时，应及时通知相关各方。

16、文字中数字尺寸未注明单位的，均为mm。

17、未尽事宜，须符合相关规范规程的规定。