# 信创超融合集群技术参数

| 超融合平台硬件参数 | 1 | 1. 配置≥2颗国产C86芯片(主频≥2.7GHz，≥32-core，L3缓存≥64MB，基带频率≥2933MHZ)。 2. 配置内存≥1TB 单条内存≥64GB DDR4≥2933MHZ。 3. 配备 2块≥240GB SSD硬盘，2块≥3.2TB Nvme 协议PCIe3.0以上通道读写混合型SSD硬盘，10块≥8T 企业级机械硬盘，均须满足超融合兼容列表，满配12*3.5寸硬盘盘位及托架。 4. 主板具备阵列卡专用插槽，支持带外管理。配备独立阵列卡，配备12Gbps SAS磁盘阵列控制器，带2GB高速缓存，带电池保护，支持Raid 0/1/5/6/10，可支持挂载磁盘数≥12，满足超融合兼容列表，满足存储硬盘直通工作模式。 ★5. 配置≥2个GE电口 ≥2个10GE和≥2个25GE光口（均含原厂多模模块），支持RDMA及类似协议，满足超融合兼容列表。 6. 配置≥2颗白金及以上冗余电源 单个电源≥900W。 7. 具备安全机箱入侵检测。具备带外管理和远程控制功能。 8. 售后服务:提供原厂3年7*24*4支持服务。 9. 硬件通过CCC认证。 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | ★配置物理节点数≥4 |
| 超融合平台软件参数 | 1 | ★本次投标产品需满足超融合平台包含8颗物理CPU超融合软件（含计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、管理控制台等）。包含Kubernetes服务管理组件或平台，并发≥200vCPU或≥4 node节点,上述所有组件均为统一厂商原生品牌。 |
|  | 2 | ▲本次投标产品需满足超融合平台包含k8s集群管理组件模块授权，内置K8s(即Kubernetes、开源容器编排技术）等同类型集群的生命周期管理能力 |
|  | 3 | ▲兼容性：软件需兼容主流的鲲鹏、海光等国产CPU，需提供兼容性认证证书。 |
|  | 4 | ▲安全、可控、自主知识产权：本次投标产品需采用自主研发的企业级分布式存储软件，不采用开源产品进行二次开发，需提供软件著作权证书及原厂盖章证明。 |
|  | 5 | ▲故障自愈：本次投标产品需满足硬盘或节点故障后，系统会利用已有空间自动重新分布数据以恢复系统到正常状态，恢复的数据量不大于故障节点已写入数据，需要在集群规模最小节点数为3的场景下仍然有效 |
|  | 6 | 虚拟机克隆：虚拟机支持在线克隆 |
|  | 7 | 在线升级：本次投标产品需满足在维保周期内提供免费的不限版本的在线升级服务，超融合平台须支持无业务中断的一键升级功能。 |
|  | 8 | ▲机架级别高可用：本次投标产品需具备基于服务器机架拓扑智能分布，防止虚拟机的多个副本放置在同一机架空间内。避免出现由于单一机架的电源或网络故障造成的数据无法访问。 |
|  | 9 | ▲数据恢复、迁移、智能调节功能：动态感知上层业务压力，在不影响用户的业务IO前提下，智能调整集群的数据恢复／迁移速率 |
|  | 10 | 支持在超融合管理中心的图形界面上通过简单的配置快速创建生产级别可用的 Kubernetes 集群。集群创建过程中要支持自动安装并配置节点操作系统、创建 Kubernetes 集群等操作，无需任何人工干预 |
|  | 11 | 超融合平台内置符合Kubernetes CSI规范的存储插件，支持使用超融合存储池上的资源为有状态容器应用提供稳定、高性能的持久卷 |
|  | 12 | 一键日志导出：支持超融合管理界面快速收集和下载后台服务的运行日志，方便管理员收集日志 |
|  | 13 | 虚拟机模版：本次投标产品可创建虚拟机模版，并可通过虚拟机模版批量创建和转换为虚拟机，提升运维效率 |
|  | 14 | ▲数据本地化：本次投标产品需具备数据本地化访问能力，虚拟机磁盘在分配时将一个完整的副本分配在本地运行节点，实现数据所有读I/O仅访问本地，无需跨网络进行访问，跨节点读取数据带来的网络负载。 |
|  | 15 | HA功能要求：本次投标产品需满足内置虚拟化平台支持HA功能，当单一节点主机或网络故障时，自动触发HA，该节点上的虚拟机自动迁移至其他节点并启动运行。 |
|  | 16 | 虚拟机定时快照：本次投标产品具备定时快照功能。快照对象可同时针对虚拟机和虚拟卷。可配置定时快照的时间策略，指定保留快照组的数量。 |
|  | 17 | 内容库：本次投标产品需提供可创建、编辑、发布内容库，并管理内容库中的项目。 |
|  | 18 | 自定义监控视图:本次投标产品需满足支持自定义监控视图，能够针对集群、主机、虚拟机等监控对象，以及CPU、内存的使用情况等监控指标创建监控视图，满足不同运维团队的监控需要。同时支持监控数据导出。 |
|  | 19 | ▲提供资源优化功能，能识别僵尸虚拟机和长期未使用的虚拟机，也可以识别内存、CPU资源过剩或资源紧张的虚拟机，方便运维管理人员快速筛选出符合一定条件的虚拟机并进行针对性的调整，也可自定义资源优化规则 |
|  | 20 | IO限速：本次投标产品可以在控制台通过设置IOPS及带宽对iSCSI LUN和虚拟机磁盘或者整个虚拟机进行限速，保证集群内的存储资源得到良好的资源分配和控制。 |
|  | 21 | ▲网络与安全：支持创建虚拟防火墙，同一个虚拟机，应支持设置多个标签，支持将可疑、被感染虚拟机设置为“隔离”状态，避免被隔离虚拟机上的安全威胁扩散 |
|  | 22 | ▲RDMA 网络：本次投标超融合产品可支持 RDMA 高速网络作为存储网络，降低网络延时，提升存储性能，满足25GB网络诉求 |
|  | 23 | 为保障超融合平台 Kubernetes 平台的安全稳定性，超融合上集成的 Kubernetes 软件需要为 CNCF 认证的发行版，可在 CNCF.io 网站查询（提供证明文件，并加盖厂商公章） |