采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有DSA基本配置与后处理系统，功能齐全、性能稳定、孔径大、图像质量优良；数字平板悬吊式血管造影成像系统；低剂量下实现具有行业领先水平的高品质图像与优化的操作流程；数字血管造影系统的影像链融合技术；球管：医用血管造影系统专用静音球管，工作稳定，散热效率高，0.3/0.6/1.0mm焦点，最大功率：100-120kW，管电压:40-125kV、16bit+2K，全高清成像、通用型数字平板探测器和智能同步等组成。6bit数字化平板探测器和专利降噪技术，支持2K 影像链，充分满足神经介入、心脏及外周的精细操作要求。平台融入多种剂量降低技术。 具体要求如下: 1.球管阳极热容量≥600KHU; 2.高压发生器≥80KW; 3.灰阶≥16bits、分辨率≥3.4LP/mm，像素≤148μm； 4.平板:碘化铯、非晶硅。 |  |  |