采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.摄像系统： （1）数字化摄像主机: ①最高分辨率可达1920x1080P，逐行扫描,有720P、1080i、1080P可选； ②可升级的FPGA平台； ③主机频率60HZ； ④具有数字化输出模式:DVI、SDI及模拟输出模式:S端子等； ⑤最低照度小于1.01ux； ⑥数字化快门:1/60每秒到1/10000每秒，智能调光，有边缘图像增强和亮度调节功能。 （2）数字化摄像头: ①终身可高温高压消毒的摄像头； ②仿生学摄像头耦合器一体化设计，手感更舒适； ③ShockFlex光学防震系统，防止在日常使用中意外摔落时对摄像头造成的损坏，起到良好的保护作用； ④三个1/3英寸超大高灵敏晶片，较1/2英寸晶片更高的光敏感度； ⑤自定义按钮功能:一按式控制，磁感应式压板式开关，有拍照、摄像变焦、调节亮度,白平衡等多项功能可以预设； ⑥自动对焦，磁性对焦驱动系统及特殊涂层可防止镜面起雾，减少磨损及改善影像质量； ⑦钛金属内壳，革命性密封制造技术，确保蒸汽无法入侵敏感电子和光学元件； ⑧耐高温 Ultem材料外壳，冷却速度快,提高使用效率； ⑨摄像头带自适应氙灯控制，也可手动远程控制氙灯亮度，方便医生临时调整亮度。 （3）氙灯光源: ①灯泡使用寿命500小时以上，即时显示灯泡使用寿命； ②色温6000+500K,液晶窗口显示光输出率，多种光纤接头，可与多厂家的光纤匹配； ③自动待机保护功能，双重红外滤镜，真正的冷光源，光源亮度可自动/手动调节； ④有数字化/图标显示，有人性化 STANDBY键,光源亮度一键调节到位。 （4）光纤: ①直径5mm，更强的光通量，透明设计，便于观测光通量及纤维断裂情况。 ②多种接头可和各厂家光源主机相连；首选高温高压消毒。 （5）关节镜： 4mm 30和70度镜头各一支,蓝宝石镜面,增加耐用性和清晰度，光线均匀透光度强,镜头有防划伤设计,可高温高压消毒关节镜。 （6）双阀、可旋转套管：(5.8mm和3.0mm含穿刺锥、闭孔器各一套) ①含双通道进出水口，一键式快速接口，拆装方便，进出水独立通道,含闭孔器。 ②独特远端回弯设计，有效保护镜体。 （7）20寸以上高清医用显示器: 分辨率1920x1080P，并可降档支持720P、1080I等多制式。 （8）关节镜推车:必须带灌注支架。 |  |  |
| 2 | 2.刨削系统 （1）智能微电脑刨削系统控制主机: ①最高转速>10000转; ②可支持多种手柄(可扩展接驳脊柱高速磨钻、手外足踝小骨动力、关节外科动力等)； ③具备电子扭力反馈功能； ④液晶显示各种参数,可调节各项功能设置,具有记忆功能； ⑤内置磨钻冲洗泵。 （2）吸引型刨削手柄: ①手柄配双按钮手控开关,并直接调节运行速度及三转向，可摆脱脚踏独立执笔式使用； ②首选高温高压消毒,带有吸引接口并配有吸引流量控制开关； ③连线和手柄一体化设计； ④速度500-12000转,自动识别刀头,能自动达到和刀头、组织相匹配的最佳转速； ⑤刨削刀头术中可折弯，能达到普通刨削刀头难以到达的部位。 （3）可术中折弯，滑膜刨刀4.2mm. （4）折弯器：可以高温高压消毒。 |  |  |
| 3 | 3.关节镜器械 （1）抓线钳：侧向上钩开口，圆形闭合； （2）剪刀：15度抬头剪； （3）直兰钳：咬合力度大； （4）15度上翘兰钳：15度上翘； （5）右90度兰钳； （6）左90 度兰钳； （7）组织大力抓钳； （8）游离体抓钳； （9）肩关节探钩：重心前移设计，手感清楚，有标定刻度； （10）肩/膝/踝关节缝合钩控制手柄; ①适于肩/膝/踝专用过线器及2/0#或1#单股肌腱缝合线，双大滚轮快速过线,大圆柄超轻设计。 ②45度旋转锁定缝合钩。 ③肩/膝/踝关节通用设计。 （11）0度标准弧型钩； （12）右45度缝合钩； （13）左45度缝合钩； （14）右60度缝合钩； （15）左60度缝合钩； （16）右90度缝合钩； （17）左90 度缝合钩。 |  |  |