采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.适用年龄范围：年龄在六个月以上人群，通过测量视网膜的反光能力来度量眼睛的屈光力、近视、远视、散光、等效球径度、斜视、瞳孔大小、瞳孔距离和眼睛凝视偏差、屈光参差症； |  |  |
| 2 | 2.镜头带凹槽设计，可以有效避光（提供证明材料）； |  |  |
| 3 | 3.等效球径度:范围：-7.50D至+7.50D，增量为0.25D；准确度：-3.50D至3.50D（±0.50D），-7.50D至<-3.50D（±1.00D），>3.50D至7.50D（±1.00D）； |  |  |
| 4 | 4.柱镜度:范围：0.00D至+3.00D，增量为0.25D；准确度：0.00D至1.50D（±0.50D），>1.50D至3.00D（±1.00D）； |  |  |
| 5 | 5.柱轴：范围：1至180度，增量为1度。准确度：±5度（对于柱镜值>0.5D）； |  |  |
| 6 | 6.单眼模式:在双眼无法抓取时可以单眼测试； |  |  |
| 7 | 7.数据转移:可以用U盘导入导出测量数据； |  |  |
| 8 | 8.测试时间：测试时间在3秒以内； |  |  |
| 9 | 9.可选配固定三脚架功能：可以将视力筛查仪安装到标准摄影三脚架上； |  |  |
| 10 | 10.输入信息功能：可以输入ID号、姓名、性别以及出生日期和眼镜处方等信息； |  |  |
| 11 | 11.瞳孔大小:4mm-9mm范围内瞳孔大小均可； |  |  |
| 12 | 12.低电量提示功能:当电池电量达到极低水平时，将会向用户显示通知，指示用户应插入电源线； |  |  |
| 13 | 13.无线局域网设备2.4GHZ，具有无线电发射设备型号核准证（提供证明材料）； |  |  |
| 14 | 14.具有WIFI功能并且可以选择相应的安全类型：无、WEP或WPA； |  |  |
| 15 | 15.无线网络接口：IEEE802.11b/g/n频率802.11b/g：2.402千兆赫至2.480千兆赫； |  |  |
| 16 | 16灵敏及特异性声明：国内外关于敏感性≥92.6%,特异性≥90.6%的文献证明（提供证明材料）； |  |  |
| 17 | 17.打印报告的底部添加自定义横幅的功能； |  |  |
| 18 | 18.具有异常事件标示功能（提供证明材料）； |  |  |
| 19 | 19.显示屏：>4.8英寸彩色触摸屏； |  |  |
| 20 | 20.机器自带图文工作站，无需电脑或者软件即可无限连接打印机，打A4纸报告。 |  |  |