采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.探头工作频率:核心频率1.25MHz，偏差≤±10%； |  |  |
| 2 | 2.探头组成:四晶体超声探头；收发模式:轴向超声波传导技术，双晶体发射双晶体接收； |  |  |
| 3 | 3.检测部位:桡骨、胫骨等； |  |  |
| 4 | 4.测量参数:SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄等； |  |  |
| 5 | 5.Z值趋势图、T值趋势图；（提供注册证或检验报告证明材料） |  |  |
| 6 | 6.声速显示范围:2200m/s～4800m/s；（提供注册证或检验报告证明材料） |  |  |
| 7 | 7.高测量重复性:≤±0.15%；（提供注册证或检验报告证明材料） |  |  |
| 8 | 8.支持探头类型：LM、LU、LS、LR等；（提供注册证或检验报告证明材料） |  |  |
| 9 | 9.探头导航:实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平面夹角，角度显示偏转精度≤0.01°，探头角度可设置，超出角度范围后软件自动提示； |  |  |
| 10 | 10.视频播放：儿童检查时播放动画片，动画片内容可更换、增减； |  |  |
| 11 | 11.联网功能：支持有线、WIFI、4G模块（可选）联网； |  |  |
| 12 | 12.支持DB（SQLServer、Oracle、MySql、PostgreSQL）、Http、WebService数据接口等；（提供注册证或检验报告证明材料） |  |  |
| 13 | 13.整机一体化便携式设计、安卓系统，触摸屏操作、无需外接工作站； |  |  |
| 14 | 14.支持保存报告单为PNG、JPG、BMP及PDF等格式； |  |  |
| 15 | 15.便携式校验模块（带温度指示条）：用于检测前设备的校验，确保检测数据准确性； |  |  |
| 16 | 16.云服务功能：检测结果直接传输至受检者微信，受检者多次检测结果统计、分析； |  |  |
| 17 | 17.报告单自定义:可重新编辑报告单字段，包括检测结果，检测图表，检测意见或者医生意见等字段； |  |  |
| 18 | 18.骨密度主机内置探头装置，防止探头磕碰，增加探头使用时间，保护探头寿命； |  |  |
| 19 | 19.多个数据库：婴幼儿（0-5岁）数据库，青少年（5-20岁）数据库，成人（20-90岁）数据库； |  |  |
| 20 | 20.辅助测量装置：固定桡骨检测部位，提高检测数据的准确度； |  |  |
| 21 | 21.探头自动休眠，有效延长探头使用寿命；（提供证明文件） |  |  |
| 22 | 22.探头要求为U型剖空结构，消除平面探头干扰路径超声波对精度、灵敏度的影响。 |  |  |